INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS

INDRHI

## GERENCIA DE PLANIFICACION

Perfil del Proyecto

| 1. Nombre: | Canal Santana |
| --- | --- |
| 2. Localización: | Tamayo, Barahona. |
| 3. Etapa del Estudio : | Diseños Básicos |
| 4. Institución Ejecutora: | INDRHI |
| 5. Duración del período de Ejecución: | 22.5 meses |
| 6. Costo Estimado: | US$3.25 millones |
| 7. Posible fuente de financiamiento: | Agencia KFW, Alemania |
| 8. Descripción: |  |
| 8. 1. Propósitos |  |
| Aprovechamiento para la generación de energía de una caída de 6.5 metros que se produce en el kilometro 1.52 del Canal Santana, el cual nutre las plantaciones de caña de azúcar, propiedad del Ingenio Barahona. La Central Hidroeléctrica está adosada a la antecámara de turbinas y las aguas entran a esta sin necesidad de tuberías de presión aprovechando una caída neta de 6 metros. |
| 8. 2. Caída o altura de Presión: | 6.0 m |
| 8. 3. Caudal Aprovechable: | 18.0 m3/seg |
| 8. 4. Potencia o capacidad instalada: | 0.995 MW |
| 8. 5. Generación de energía: | 7.40 GWH/AÑO |
| 9. Comentarios |  |
| Las presas de Sabaneta y Sabana Yegua, ubicadas en la cuenca alta del río Yaque del Sur, proporcionan la infraestructura hidráulica de regulación de los caudales naturales del río. La construcción de un canal de retorno desde el Canal Santana hacia el río Yaque del Sur permite la generación hidroeléctrica casi continua hasta el limite hidráulico del Canal, con caudales desviados desde el río Yaque del Sur, retornando al río aquellos caudales que no son requeridos para el riego. Luego de un estudio de alternativas que abarcó tipo de operación (by-pass o filo de agua), tipo y numero de turbinas, trazando del canal de retorno y optimización de la capacidad instalada, se seleccionó la siguiente configuración del proyecto: Rehabilitación y acondicionamiento del Canal Santana existente entre la Obra de Toma en el río Yaque del Sur y el sitio de la futura Casa de Maquinas del proyecto hidroeléctrico (Longitud aproximadamente 1.3 Km). Construcción de un canal de Aducción (longitud 80 mts), casa de Maquinas para una turbina Kaplan tipo “S” y además equipos electromecánicos, y canal de desfogue (longitud 70 mts), todo ubicado paralelamente a la rápida existente denominada “La Caída “ que actualmente conduce las aguas del Canal Santana sobre el desnivel del terreno de unos 6 mts en este lugar, que se planea aprovechar para la generación de energía hidroeléctrica ; Rehabilitación y acondicionamiento del Canal Santana existente entre el lugar de “La Caída” y las obras de cabecera del futuro canal de retorno, aproximadamente 6.0 Km aguas debajo de “la Caída”, en las cercanías del Poblado de “La Uvilla”. Construcción de un canal de retorno de aproximadamente 1.0 Km de longitud entre el Canal Santana y el río Yaque del Sur, incluyendo, en su cabecera las obras de control y repartición de los caudales del Canal Santana y otras obras de arte requeridas. Línea de Transmisión de 12.5 kv. de aproximadamente 1.2 Km. de Longitud entre la Central Hidroeléctrica Canal Santana y la subestacion de la CDE en las cercanías del pueblo de Tamayo. |