INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS

INDRHI

## GERENCIA DE PLANIFICACION

Perfil del Proyecto

# PRESA RÍO HAINA

| 1. Localización | El sitio del proyecto está localizado a 27 km al noroeste de la ciudad de Santo Domingo, en la confluencia del Río Haina con el arroyo La Mina. |
| --- | --- |
| 2. Objetivos | El objetivo principal es completar los caudales estimados necesarios para el abastecimiento seguro de agua potable por gravedad de la ciudad de Santo Domingo y sus alrededores. Tendrá otros objetivos secundarios como son: Control de crecidas del río Haina Retención de sedimentación del mismo río Facilidades de generación hidroeléctrica Facilidades para recreación |
| 3. Descripción: | El proyecto completo consistirá de las siguientes partes: Una presa vertedora tipo gravedad de 90 m de altura y 900,000 m3 de volumen de HCR, el embalse tendrá 400 MMC e inundará 2,200 ha y la zona de seguridad para el caso de una gran avenida, serán otras 1,200 ha o sea, un total 3,400 ha. Un vertedero adicional se construirá en la margen derecha. Una pequeña planta hidroeléctrica a pie de presa de unos 2 MW, que trabajarán con 2 m3/seg que se verterá al Distrito de Riego Haina y al río. El conducto de fondo podrá verter hasta 5 m3 /seg. Una tubería para llevar el agua por gravedad de la presa a la planta potabilizadora y posteriormente a los tanques de regularización en la ciudad de Santo Domingo, con capacidad de 6.5 m3/seg. Un camino de acceso a la presa Gastos de renunciación de los pobladores de las 3,400 hectáreas que cubrirá el embalse mas su zona de seguridad. Un campamento para ser utilizado durante la construcción. El mínimo nivel de agua en la operación de la presa será a la elevación 104 m.s.n.m. y el agua debe entregarse en los tanques de regularización a la elevación 80 m.s.n.m., esto quiere decir que la conducción será por gravedad. Además en la parte baja de la Presa habrá un conducto que proporcionará 2 m3/seg para el Distrito del río Haina y el caudal ecológico en el cauce. Este conducto estará dimensionado para que en caso necesario verter 5 m3/seg, para cubrir la posibilidad de abastecer la planta de tratamiento de Manoguayabo. El vertedero de esta presa estará a la elevación 129.0 m.s.n.m., lo cual está debajo de la rasante de la Autopista Duarte. La presa regulará 12 m3/seg, es decir tal como hemos ya mencionado, 2 m3/seg irán al Distrito del río Haina y al cauce del río y 10 m3/seg se conducirán por gravedad a Santo Domingo. |
| CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LA PRESA Vertedero Principal |
| Longitud de la Cresta de la Presa Elevación de la Cresta de la Presa Ancho del Vertedero (bruto) Ancho del Vertedero (neto) Elevación de la Cresta del Vertedero Descarga de avenida máxima probable Elevación del agua | 640.0 m 135.0 m 80.0 m 76.4 m 129.0 m 3667 m3/seg 135.0 m |
| Vertedero Remoto |
| Ancho de la Cresta (bruto) Ancho de la Cresta (neto) Elevación de la Cresta Descarga de avenida máxima probable Elevación del agua | 208.0 m 140.0 m 129.0 m 7282 m3/seg 135.0 m |
| 1. La longitud de la Cresta de la Presa incluye el ancho bruto del vertedero. 2. El ancho neto del vertedero resta las pilas del puente de 1.20 m de ancho cada una. |

4. Costo Estimado sujeto a revisión (US$)

## -  Presa						58

-  Otra Obras, Aducción

Planta, conducción, tanques			40

- Gastos de embalse				34

132

-  Diseño constructivos

Supervisión e imprevistos 20%		26

## 158